## Slide 1
AI-Bigdata 아카데미 빅데이터 프로젝트
반도체공정 운전조건 최적화 및
실시간 모니터링 체계 구축으로 실수율 향상

## Slide 2
01
03
02
추진배경
반도체 공정의 이해
04
분석계획
현황 및 개선기회
05
분석결과
06
07
개선안
Learned Lessons
목차

## Slide 3
01. 추진배경
국내 반도체 수출은 20%로 큰 비중을 차지하고 있으나, 당사의 불량률은 지속적으로 높게 나타남에 따라 경쟁력 우위 확보를 위한 조업안정화 활동 필요
글로벌 경쟁 환경에서 반도체 선도기업의 시장 독점화로 당사 또한 수출 및 매출상승률이 둔화됨에 따라 원가 절감을 통한 경쟁력 확보 필요
당사 불량률(1월~2월)
주요 품목별 수출 비중
반도체
19.9%
일반기계
자동차
석유화학
철강제품
5.2%
7%
7.3%
9.4%
‘21.01.01
‘21.01.16
‘21.02.01
‘21.02.16
5.2%
5.9%
5.5%
7.3%
불량률 (단위 : %)
5
6
7
8
타 품목 대비 수출액 2배 이상을
기록할 정도의 국가산업
자료 : 산업통상자원부
당사 수출액
당사 매출상승률
2021년 이전
현재
전체 30%이상 감소
’20. 4분기 이후 지속적으로 하락
17%
13%
8%
’21. 1 Q
’20. 4 Q
’21. 2 Q
글로벌 파운더리 시장 점유율
58
TSMC(대만)
14
삼성전자
7
6
5
10
UMC(대만)
글로벌파운드리즈
(미국)
SMIC
(중국)
기타
자료 : 카운터포인트리서치
1
불량률 (단위 : %)

## Slide 4
02. 현황 및 개선기회
4차 산업 혁명 시대 도래와 더불어 IoT 및 자율주행차에 소요되는 반도체 수요가 증가함에 따라 시장 수요를 고려한 생산량 증가 활동 필요
글로벌 파운더리 시장 점유율
2020년
2021년
2022년(예상)
63%
64%
66%
18%
18%
17%
6%
7%
8%
자료 : 트렌드포스
대만
한국
중국
국내 경쟁사 사업 현황
자료 : 조선일보IT 기사 발췌
“수율 난항에 파운더리 경쟁 심화”
삼성전자는 수율 이슈로 최대 고객인 퀄컴과 엔비디아를 잃었다.
엔비디아는 올해 제품수주를 TSMC에 맡긴 것으로 알려졌다. 퀄컴도 현재 개발중인 3나노 공정의 차세대 AP 파운드리를 대만의 TSMC에 맡길 전망이다.
글로벌 자율주행차 출하대수 전망
2022년
2023년
2024년
2025년
27만
50
2026년
100
150
200
출하량 (단위 : 만 대)
48만
93만
120만
140만
자율주행차 출하량 증가로 차량용 반도체 수요량 지속적 증가 전망
글로벌 파운더리 시장에서 대만과 중국의 영향력이 확대되고 있으며, 수율 이슈에 따른 공급사 변경이 발생됨에 따라 수율을 향상시키기 위한 개선 활동 전개 필요
글로벌 IoT 시장 매출 전망
413.8조
984.2조
2020
2021
2022
2023
2024
2025
연평균 21.4% 상승
(단위: 조원)
자료 : GSMA 인텔리전스
자료 : IDC
2

## Slide 5
02. 현황 및 개선기회 과제 수행 목표
3
목표 측정지표 | 현상황 | 목표치
실수율(%) | 92.7% | 97.0%
실수율 개선 목표
중국 경쟁사 SMIC의 수율 개선에 따라 당사 또한 글로벌 경쟁력 확보를 위해 구체적인 수율 목표 필요
95.2%
생산수율 (단위 : %)
95
96
97
98
SMIC 14nm 생산 수율전망
95.9%
97%
2020년
2021년
2022년
2022년 이후
목표 달성 시 매출총이익
당사 생산 14nm 칩 1개당 가격 : 12,000원
당사 연 평균 생산 칩 량 : 71,536,806 개
현시점 수율 1% 증가 시 양품 칩 생산량 변화
: 66,314,619 개 -> 67,029,987 개
수율 1% 증가 시 기대 매출총이익
: 8,584,416,000 원
자료 : KIPOST

## Slide 6
03. 반도체 공정 이해
1
웨이퍼
반도체 집적회로의 핵심 재료인 웨이퍼 제작 과정
2
산화공정
웨이퍼 표면에 산화막 형성
3
포토공정
반도체 회로를 그려 넣는 과정
4
식각공정
반도체 구조를 형성하는
패턴을 만드는 과정
6
금속 배선 공정
전기길을 연결하는 과정
7
EDS공정
품질 수준 확인
8
패키징
포장을 하는 공정
5
증착 및 이온주입 공정
- 증착공정: 박막을 만드는 과정
- 이온 주입 공정: 전기적인 특성을 갖도록 만드는 과정
4

## Slide 7
04. 분석계획수립
분석구분 | 목적 | 분석계획 | 
 |  | 분석방법 | 분석내용
탐색적 데이터 분석 | 변수의 분포 특성 확인 | 히스토그램, Box plot | 시간, 투입에너지 등 연속형 변수에 대한 분포 확인
 |  | Pie chart, Bar plot | 범주형 변수에 대한 비율 확인
 | 변수 상관관계 확인 | Pair plot, 히트맵 | 변수 간 선형성 및 상관관계 파악
 | 이상치 확인 | Box plot | 각 공정별 변수들의 분포 및 이상치 확인
안정/불안정 공정에 따른 불량률 차이 검정 | C관리도 | Path별 공정의 안정성 확인
 | 카이제곱검정 | 불안정한 path와 안정한 path의 불량품 수 차이 검정
공정 부하에 따른 불량률 차이 검정 | barplot | Path별 공정의 부하(생산량) 확인
 | 2 proportion test | 공정 부하에 따른 불량률 차이 검정
변수별 불량에 대한 차이 검정 | 연속형 | Boxplot | - 불량과 양품의 분포 차이 시각화 - 최적구간 선정
 | 연속형 | Mann-Whitney U test | 특정 변수의 데이터가 정규성을 만족하지 않을 때, 불량에 대한 영향 비모수 검정
 | 범주형 | 히트맵, 카이제곱검정 | 범주형 변수의 불량에 대한 영향 검정
불량/양품 분류 모델 개발 | Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost, Neural Network, SVM, KNN | Decision Tree | 최적 Hyper Parameter 설정 분류 모델들의 성능 비교 후 최적 모델 선정 주요변수 파악
1. 공정 흐름 최적화
2. 공정 변수 최적화
8

## Slide 8
05. 분석결과
9
여러 경로별로 평균 불량률 계산해서 뭐 할지
핵심메세지 작성
공정흐름 조합에 따른 불량률 차이 계산
C2
C1
C3
Oxidation
C2
C1
C3
Softbake
C2
C1
C3
Lithography
C2
C1
C3
Etching
C2
C1
C3
Implantation
반도체 공정 고려 시, chamber 3개에 동시투입 가능한 path의 수 = 216개 존재
Chamber별 가능 path의 평균 불량률 계산 시 최적의 공정흐름 조합 : 12233 / 21311 / 33122 평균불량률 = (0.029 + 0.041 + 0.033)/3 = 0.0343
공정흐름별 불량률의 차이가 크므로 실시간 생산실적 결과를 반영하여 수율이 높은 최적의 공정흐름 추천 필요

## Slide 9
05. 분석결과
공정 흐름 별 생산 부하의 차이가 발생됨에 따라 과부하 공정에 대한 적정 부하 운전 필요
공정흐름 별 wafer 생산량 차이 현황
→ 공정흐름별로 wafer 생산량에 차이가 존재
공정흐름별 생산량 분포시각화
부하가 최소/최대인 공정 5개 선정
2 proportion test를 통한 유의성 검정
최대 부하 공정
22222, 23222, 13222, 32222, 21222,
(생산 wafer수: 43, 43, 42, 42, 41)
최소 부하 공정
13222, 21222, 22222, 23222, 32222
(생산 wafer수: 8, 8, 8, 8, 9)
 | 최대부하 | 최소부하
chip 생산량 | 422,000 | 82,000
불량 chip 수 | 22,675 | 3,562
P-value = 0.00 < 0.05
→ 부하가 불량률에 영향을 미친다
10
공정의 안정성에 따른불량률 차이 검정
 | 불안정 공정 | 안정한 공정
양품수 | 3,658 | 8,195
불량품수 | 2,345 | 1,264
P-value = 0.000 < 0.05로
불안정한 공정과 안정한 공정에서 불량품 수와 양품 수에 차이가 존재한다.
공정흐름 별 프로세스 안정화를 통한
수율 개선
안정한 공정 (이상치 적게 발생)
Path : 32122 9개 wafer 중 이상치 2개
불안정한 공정 (이상치가 많이 발생)
Path : 23222
9개 wafer 중 이상치 9개
안정적인 공정흐름과 불안정한 공정흐름간 불량률 차이가 나타남에 따라 불안정 공정에 대한 안정화 활동 필요
가능한 81개 공정흐름의 C관리도 파악
카이제곱 동일성 검정
(단위: 개)
(단위: 개)

## Slide 10
05. 분석결과
실시간 운전조건에 따른 불량 발생 예측모델 개발 → 성능이 가장 좋은 Gradient Boosting 모델 선정(0.851)
예측 모델별 성능평가
Random
Forest
Decision
Tree
Gradient
Boosting
XGBoost
SVM
MLP
KNN
 | Train_Accuracy | Test_Accuracy | F1_score
Decision Tree | 0.949 | 0.945 | 0.216
RandomForest | 0.983 | 0.955 | 0.576
GradientBoosting | 1.000 | 0.976 | 0.851
XGBoost | 1.000 | 0.970 | 0.773
SVM | 0.992 | 0.955 | 0.667
MLP | 0.923 | 0.922 | 0.160
KNN | 1.000 | 0.967 | 0.494
Train_Accuracy
Test_Accuracy
F1-score
비율적으로 봤을때 0.153이 가장 큰 비율이기 때문에 절반을 잡아서 했따거나.. 왜 5개인지?
F1_score = 0.73 인데 현업에 사용 가능한지?
- 메시지 전달에서 수정이 필요할 것 같다
범주형 변수
2. 카이제곱 검정
1. Heatmap을 통한 비교시각화
0
1
92
662
29
875
dry
wet
Oxidation_type
* 카이제곱 검정 결과
: p-value = 0.00 < 0.05 → 유의함
연속형 변수
2. 정규성 검정
3. Mann Whitney U-test
1. Boxplot을 통한 비교시각화
0
1
ppm
* 정규성검정 결과
: p-value = 0.00 < 0.05 → 정규성 X
* Mann Whitney U-test : p-value = 0.007 < 0.05 → 유의함
불량발생에 영향을 미치는 변수 파악
유의한 변수들을 사용하여 예측모델 개발

## Slide 11
05. 분석결과
불량 발생에 영향을 미치는 운전 변수에 대한 최적 운전조건 도출 및 실시간 적용 필요
주요변수의 최적 운전조건 도출
Selectivity
0
1
Temp_softbake
0
1
Flux90s
0
1
주요변수 | 최적구간
Flux90s | 
temp_softbake | 
… | …
Selectivity | 
주요변수 | 최적구간
Flux90s | 
temp_softbake | 
… | …
Selectivity | 
실시간 모니터링을 통해 운전변수를 최적운전조건으로 적용하여 실수율 향상 가능
12
총 주요변수 6개에 대한 최적구간 도출
주요변수 도출
Rank | Feature | Importance | Process
1 | Flux90s | 0.128 | Ion_Implantation
2 | temp_softbake | 0.109 | Photo_softbake
3 | Selectivity | 0.088 | Etching
4 | spin1 | 0.071 | Photo_softbake
5 | Temp_Oxid | 0.069 | Oxidation
6 | Source_Power | 0.066 | Etching
7 | Flux160s | 0.051 | Ion_Implantation
8 | Photoresist_bake | 0.050 | Photo_softbake
9 | Pressure | 0.048 | Oxidation
10 | Flux840s | 0.045 | Ion_Implantation
해당 변수들은 불량품 발생에 비교적 큰 영향을 주는 변수
주요변수 6개로 최적운전조건을 도출하고 이를 통해 불량률 개선
11

## Slide 12
06. 개선안
13
생산실적을 실시간 반영한 경로추천시스템 필요
공정 안정화 활동 필요
공정별 부하조정을 통한 생산량 최적화 필요
실시간 최적운전조건 적용을 통한 수율 향상 필요
실시간 모니터링 시스템 개발 및 운영
실시간 공정경로 추천시스템 개발 및 운영
개선기회
개선방안

## Slide 13
14
06. 개선안
 실시간 모니터링 시스템 개발 및 운영
실시간으로 운전현황 모니터링 및 이상 발생시 신속한 조치로 불량 발생 최소화
 현재 수율 92.7%에서 98%까지 수율 향상 기대  연간 매출총이익 240억 원 증대 기대
기존 수율
92.7%
불량 웨이퍼 수 121개
개선 후 수율
98.0%
불량품 웨이퍼 수 33개
개선 후 늘어난 양품 웨이퍼 수 88개에 대해
Chip 수율을 고려하여 총 양품 chip 수 계산
= 늘어난 양품 웨이퍼 수 * 당사의 웨이퍼 당 양품 chip수* chip 단가
= 88 * (2,000 * 0.95) * 12,000
= 2,006,400,000
월 매출총이익 약 20억 원 증가
운전조건 최적화 및 모니터링 시스템 구조도
데이터베이스
실시간 모니터링
(운전조건 최적화)
INPUT
OUTPUT
₩
산
화
공
정
포
토
공
정
식
각
공
정
이
온
주
입
공
정
Gradient
Boosting
데이터
전처리
제어신호
월 웨이퍼 생산량 = 1,658개
웨이퍼 당 평균 chip 수율 = 95%
하나의 chip 단가 = 12,000 원

## Slide 14
14
06. 개선안
 실시간 공정 경로 추천 시스템 개발 및 운영
실시간 실적내용을 반영하여 불량률 계산 및 불량률이 낮은 공정 경로를 운전자에게 추천
→ 최적 경로 추천으로 불량률 개선 효과 기대
공정 경로 추천 시스템 구조도
최적 경로 적용 시뮬레이션 결과
최적
경로
추천
INPUT
OUTPUT
경로
불량률
재계산
실적
DB
7%
3.4%
평균 불량률
최적의 공정경로 불량률
1 Lot당 도출된 칩 불량률을 DB에 저장
업데이트 된 데이터로 경로별 불량률 재계산
불량률이 적은 최적 경로 추천

## Slide 15
16
06. 개선안

## Slide 16
감사합니다
Q&A