## Slide 1
반도체 공정 운영 최적화
Notes: 안녕하십니까!
프로젝트지원그룹에서 IP Pjt 제안서 코칭 및 심의업무를 지원하고 있는 ○ ○ ○ 입니다.
오늘 제가 설명드릴 부분은 Smart型 IP Pjt 수행과 관련된 내용으로써 Smart의 의미, Smart型 IP Pjt의 정의와 과거 기술과의 차이점,
Pjt 적용사례, Pjt 수행시 고려해야 할 사항, 그리고 마지막으로 Pjt 수행과 관련한 지원사항 위주로 설명드리겠습니다.

## Slide 2
변수 정의서
산화공정 : Oxidation.csv (13개 변수, 852건)
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
Ox_Chamber | 연속형 | Process별 Chamber Number , 현 공정에 총 3개의 Chamber가 존재
process | 범주형 | 현재 진행되고 있는 공정 Process
type | 범주형 | Oxidation 공정에서 실행되는 Process Type, Dry 와 Wet 방식 존재
Datetime | 범주형 | 공정이 시작된 날짜
Temp_Oxid | 연속형 | 공정이 수행되는 동안 Chamber 내 평균 온도 (℃ 단위)
Vapor | 연속형 | 공정에 투여되는 합성물 성분
ppm | 연속형 | 공정에 투여되는 합성물의 량 (ppm 단위)
Pressure | 연속형 | 공정이 진행되는 동안 공정에 가해지는 압력 (Torr 단위)
Oxid_Time | 연속형 | 산화공정이 진행된 시간 (분 단위)
Thinkness | 연속형 | 산화공정이 완료된 후 성장한 산화물의 두께 (nm 단위) 이론상 700nm 이상 되어야 다음 공정을 정상적으로 진행할 수 있음
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.

## Slide 3
변수 정의서
포토공정 : Photo_softbake.csv (18개 변수, 852건)
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
photo_soft_Chamber | 연속형 | Process별 Chamber Number , 현 공정에 총 3개의 Chamber가 존재
process 2 | 범주형 | 현재 진행되고 있는 공정 Process
Datetime | 범주형 | 공정이 시작된 날짜
N2_HMDS | 연속형 | HMDS 공정에서 N2 질소의 투여량 (ppm 단위)
pressure_HMDS | 연속형 | HMDS 공정에서 N2 산화물 생성시 가해지는 압력 (torr 단위)
temp_HMDS | 연속형 | HMDS 공정에서 N2 산화물 생성시 가해지는 온도 (℃ 단위)
temp_HMDS_bake | 연속형 | N2 산화물 흡착 시 발생하는 온도 (℃ 단위)
time_HMDS_bake | 연속형 | N2 산화물 흡착이 진행된 시간 (초 단위)
spin1 | 연속형 | Spin Coat 과정에서 첫 번째 회전 스핀 수 (rpm 단위)
spin2 | 연속형 | Spin Coat 과정에서 두 번째 회전 스핀 수 (rpm 단위)
spin3 | 연속형 | Spin Coat 과정에서 세 번째 회전 스핀 수 (rpm 단위)
photoresist_bake | 연속형 | Spin Coating에 투여되는 Photoresist 량 ( ml 단위)
temp_softbake | 연속형 | 투여된 Resist를 흡착시킬 때 발생한 온도 (℃ 단위)
time_softbake | 연속형 | 투여된 Resist를 흡착시키는 동안 시간 (초 단위)
resist_target | 연속형 | 흡착된 Resist의 최종 균일도 1로 갈수록 균일, 1이상은 오목/ 이하는 볼록하게 분포
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.

## Slide 4
변수 정의서
포토공정 : Photo_lithography.csv(10개 변수, 852개)
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
lithography_Chamber | 연속형 | Process별 Chamber Number , 현 공정에 총 3개의 Chamber가 존재
Datetime | 범주형 | 공정이 시작된 날짜
UV_type | 범주형 | lithography Exposure Laser UV 타입 (G-line / H-line / I-line)
Wavelength | 연속형 | UV Laser 의 파장 (nm 단위)
Resolution | 연속형 | 해상도
Energy_Exposure | 연속형 | exposure Energy ( mJ/cm^2 )
Line_CD | 연속형 | Line Critical Dimension ( nm ) Lithography 의 결과로 그려진 Wafer의 Line Pattern 간 거리 적정 nm 는 25~ 55nm 사이
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.

## Slide 5
변수 정의서
식각공정 : Eching.csv(13개 변수, 852개)
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
Etching_Chamber | 연속형 | Process별 Chamber Number , 현 공정에 총 3개의 Chamber가 존재
Process 3 | 범주형 | 현재 진행되고 있는 공정 Process
Datetime | 범주형 | 공정이 시작된 날짜
Source Power | 연속형 | Dry Etching Plasma Source Power [W]
Selectivity | 연속형 | Etching 중 선택된 (Etching 하려는) 재료만 Etching되는 비율
Temp_Eching | 연속형 | Etching 공정에서 사용된 온도
Thin Film 1 | 연속형 | Etching 실시 10분 후 Thin Film 두께 [nm]
Thin Film 2 | 연속형 | Etching 실시 20분 후 Thin Film 두께 [nm]
Thin Film 3 | 연속형 | Etching 실시 30분 후 Thin Film 두께 [nm]
Thin Film 4 | 연속형 | Etching 실시 40분 후 Thin Film 두께 [nm]
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.

## Slide 6
변수 정의서
증착공정(이온 주입 공정) : Ion_Implantation.csv(16개 변수, 852개)
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
Chamber_Num | 연속형 | Process별 Chamber Number , 현 공정에 총 3개의 Chamber가 존재
Process4 | 범주형 | 현재 진행되고 있는 공정 Process
Datetime | 범주형 | 공정이 시작된 날짜
Flux60s | 연속형 | 60초 동안 주입된 이온의 양
Flux90s | 연속형 | 90초 동안 주입된 이온의 양
Flux160s | 연속형 | 160초 동안 주입된 이온의 양
Flux480s | 연속형 | 480초 동안 주입된 이온의 양
Flux840s | 연속형 | 840초 동안 주입된 이온의 양
input_Energy | 연속형 | 주입 시 사용된 Plasma 에너지
Temp_implantation | 연속형 | Hydrogen Ion 주입 시 Chamber 내 온도
Furnace_Temp | 연속형 | Annealing Furnace 작업 시 Chamber 내 온도
RTA_Temp | 연속형 | RTA 작업 시 Chamber 내 온도
Current | 연속형 | 주입 시 사용된 Plasma 전류
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.

## Slide 7
변수 정의서
품질검사공정 : Inspect.csv(7개 변수, 852개)
변수명 | 타입 | 설명
No_Die | ID | 공정에 들어가는 하나의 Wafer 고유 ID
Lot_Num | 연속형 | 공정 생산 단위, 하나의 단위에 같은 Process가 작동
Wafer_Num | 연속형 | 하나의 Lot 내 Wafer 번호, 하나의 Lot에 27개의 Wafer 존재
Datetime | 범주형 | 공정이 시작된 날짜
Target | 범주형 | 불량 Chip 수
Error_message | 연속형 | 불량과 관련된 내용
Wafer_map | 연속형 | 불량이 발생된 Chip의 위치
Notes: Smart의 의미는 다양한 분야에서 여러가지 의미로 통용되고 있습니다.
예를 들면 일의 관점에서 Smart Work는 시간을 효율적으로 관리하면서 업무의 생산성을 높이는 의미이며, Smart TV의 의미는 TV에 인터넷 접속기능을
결합하여 사람의 욕구를 알아서 찾아내고, 보고싶어하는 것을 제공하는 것을 의미합니다.
그러면 제조업 측면에서의 Smart의 의미는 무엇일까요?
제가 생각하기에는 설비/기기 등이 스스로 알아서 측정하고, 전체 최적화 관점에서 자율제어하는 새로운 생산체계라고 생각됩니다.
3차 산업혁명의 특징은 전자기기와 인터넷을 활용한 자동화로써 사람 판단하에 컴퓨터를 이용하여 설비를 제어했다면, 4차 산업혁명의 특징은
컴퓨터가 스스로 이상여부를 감지하고 판단하여 설비를 최적제어하는 자율화라고 할 수 있습니다.
전문가의 역량도 단위공정내 특정지식과 경험 보유가 중요했던 것에서 전후공정간 관통지식과 Smart기술 보유 역량이 점점 더 중요해지고 있습니다.
조업 프로세스를 비교해 보면 과거의 조업 프로세스는 화면에 표시하기 위한 용도로 데이터를 수집하고, 이상여부 확인, 일정한 수식모델 적용에 의한
공정제어, 필요시 작업자 개입에 의한 수동제어를 하였습니다.
이와 달리 Smart기술을 적용한 모습을 보면 센서와 프로세스 컴퓨터간 직접 송수신하고, 컴퓨터가 스스로 분석/핀딘하여 설비를 자율제어하는 모습으로
변화된다고 생각됩니다.