## Slide 1
공정 흐름 별 process 안정성을 위한
C관리도 분석

## Slide 2
CL(중심선) = 특정 Path의 Target수 평균
UCL(관리상한선) = + 3
LCL(관리하한선) = - 3
Path별 C관리도를 그려서 안정한 공정과 불안정한 공정을 찾음
→ 안정한 공정과 불안정한 공정에서의 불량품수의 차이가 존재하는지 확인
* Path란 ?
11111/11112/11113/ … / 33333과 같이 각 공정마다의 chamber 번호를 이어 붙인 경로
총 81개의 Path 존재
* Target : 불량 chip 개수
C관리도

## Slide 3
C관리도
각 path 별로 CL과 UCL, LCL 값을 계산
Count : 관리한계선을 벗어난 개수
Error_ratio:

## Slide 4
C 관리도
관리한계선을 벗어난 개수와 비율이 낮은 5개의 PATH (안정적인 공정)
: 32122, 32322, 33322, 21211, 22322
관리한계선을 벗어난 개수와 비율이 높은 5개의 PATH (불안정한 공정)
: 22222, 13222, 21222, 32222, 23222

## Slide 5
안정한 공정 _32122
가장 안정적인 공정의 PATH : 32122
관리한계선을 벗어난 이상치가 2개

## Slide 6
불안정한 공정 _23222
불안정적인 공정의 PATH : 23222
관리한계선을 벗어난 이상치가 18개

## Slide 7
변수별 불량에 미치는 영향 파악
BOXPLOT

## Slide 8
Oxid Time
불량품과 양품에 따른 분포 차이 존재
→ Man-Whitney U test 진행
Man-Whitney U test : 정규성 가정을 만족하지 않는 변수의 불량에 대한 영향 검정
2 Sample t-test : 정규성을 띄는 변수의 불량에 대한 영향 검정
검정결과
P-value = 0.05
→ Oxid Time 변수가 불량률에 영향을 미친다고 판단

## Slide 9
Temp_Oxid
불량품과 양품의 중앙값 차이 존재
→ 분포 차이 존재한다고 판단
→ Man-Whitney U test 진행
검정결과
P-value = 0.00
→ Temp_Oxid 변수가 불량률에 영향을 미친다고 판단

## Slide 10
Energy_Exposure
불량품과 양품의 분포 차이 존재
→ Man-Whitney U test 진행
검정결과
P-value = 0.05
→ Energy_Exposure 변수가 불량률에 영향을 미친다고 판단

## Slide 11
Source_Power
불량품과 양품의 분포 차이 존재
→ Man-Whitney U test 진행
검정결과
P-value = 0.004
→ Source_Power 변수가
불량률에 영향을 미친다고 판단